## Slide 1
NASAL CFD · 鼻腔功能客观化评估
让鼻子重新
「被感觉到」
把一片鼻腔 CT，变成一组可出示给医生看的客观功能数字——鼻阻力、壁面剪应力、后鼻孔温湿度。
空鼻症（ENS）功能评估
全链路可复现
CT → 网格 → 求解
单命令全自动链路
3 类功能指标
对应患者三大主诉
4 周
从 0 到可复现交付
2026.10 · 全链路验证
剑穹小队 · 演讲序号 02

## Slide 2
目录 / CONTENTS
今天的五个问题
5 Q
主办方给了五个问题。我们一条都不绕开——每一章只对一个核心问题负责，并给出可验证的回答。
全篇 18 页 · 五个章节扉页与左侧编号逐一对应
01
问题与需求
关注了哪类患者？他们面临什么真实困难？为什么值得解决？
P03
02
产品与解决方案
产品是什么？有哪些核心功能？如何使用？成本与可支付性是多少？
P06
03
一个月的协作故事
团队如何从想法走到产品？经历了哪些困难、关键转折和难点？
P10
04
测试过程与真实反馈
如何测试？收到哪些反馈？根据反馈做了什么？取得了什么效果？
P13
05
团队与产品的未来计划
团队是否持续协作？下一步如何开发、验证和落地？需要哪些支持？
P16
空鼻症鼻腔功能客观化评估
02 / 18

## Slide 3
01
问题与需求
他们说的不是「堵」。是干、是感觉不到自己在呼吸，以及最伤人的——没有人相信。
患者画像
五大共性问题
20% 发生率
SECTION
P03 – P05
本章回答
谁在受困 · 痛在哪里 · 为何值得解决
01 问题与需求
02 产品与解决方案
03 一个月的协作故事
04 测试过程与真实反馈
05 团队与产品的未来计划

## Slide 4
01 / 问题与需求
一群被 CT「证明健康」的病人
ENS
01
矛盾性鼻塞
主诉「吸不进气」，可内镜和 CT 都显示鼻腔通畅——7/7 来源一致的核心症状
02
干燥 · 结痂 · 烧灼
「呼吸进来的空气像刀子」；鼻腔灼热、结痂、反复感染——7/7 一致
03
气流感知丧失
感觉不到空气流过鼻子，「直接吸到肺里」——6/7 一致
04
睡眠障碍 · 疲劳 · 认知下降
整夜无法入睡、白天浑浑噩噩、劳动能力丧失——7/7 一致
05
焦虑 · 抑郁共病
中国患者常见路径：耳鼻喉科不接诊 → 被诊断为抑郁症 → 转精神科
空鼻症 · EMPTY NOSE SYNDROME
多发生在鼻甲手术后：鼻腔过于宽大，黏膜与神经末梢减少，加温加湿、气流感知、鼻阻力同时失守。
20%
下鼻甲全切术后 ENS 发生率（5 个来源一致，含人民日报报道）
「愿用一条胳膊或者一条腿换回一个健康的鼻子——四肢残缺还能得到别人的同情，可空鼻症却不被理解。」
患者原声 · 健康时报报道
来源：多源交叉验证表（2026-10-15）· 12 类来源，剔除不可溯源数字
04 / 18

## Slide 5
01 / 问题与需求
最痛的不是「堵」，是「干」
Q1
ENS6Q 六条目基线得分（0–5 分制，n = 53，多国在线招募）
Chart: 
| 干燥 | 气流感减弱 | 鼻腔过通 | 窒息感 | 灼热感 | 结痂
基线均分 | 4.07 | 4.02 | 3.74 | 3.23 | 2.77 | 2.74
最痛的两项
4.07
干燥
4.02
感觉不到气流
干燥与气流感知是患者最痛的两项，却恰恰是现有鼻腔填充类方案改善最弱的一对——所以产品目标不能只定在「恢复通气」。
出处：Manji J, et al. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2019（【实】L1 同行评议）。ENS6Q 满分 30，总分 ≥11 提示 ENS。
数据落点：产品的价值主张由「让鼻子通气」修正为「让黏膜重新被气流刺激」
05 / 18

## Slide 6
02
产品与解决方案
从一张 CT，到一个可以出示的数字——把「影像正常但功能丧失」翻译成医生、家属都看得懂的客观证据。
四步自动化链路
三大功能指标
零许可成本
SECTION
P06 – P09
本章回答
产品是什么 · 核心功能 · 如何使用 · 可支付性
01 问题与需求
02 产品与解决方案
03 一个月的协作故事
04 测试过程与真实反馈
05 团队与产品的未来计划

## Slide 7
02 / 产品与解决方案
一句话：CT 进，功能数字出
Q2
鼻腔功能评估管线：一条命令，六个阶段，无需人工点击
0 次
人工交互
不需要在三维软件里手工点击分割、封口、裁剪；分割与开口由物理判据自动裁定，每一步留下可复核的判据与指纹。
100%
开源栈
SimpleITK / Netgen / OpenFOAM / VTK 全开源，零商业许可成本；同一份输入在任何机器上可重放同一条命令。
3 类
功能指标
鼻阻力、壁面剪应力、后鼻孔温湿度与热通量——分别对应患者的三个核心主诉，而不是泛泛的「流场图」。
数据落点：单例处理从人工 30–60 分钟降到一条命令，且过程可复现、可审计
07 / 18

## Slide 8
02 / 产品与解决方案
三个数字，回答三个主诉
Q2
鼻阻力 R = Δp / Q
0.0685
Pa·s/mL｜b15 扩展域实测
替患者回答「明明通气，却吸不到氧」
气流整体「太好走」——把鼻阻力量化出来，就是矛盾性鼻塞的客观读数。
壁面剪应力 WSS
1.49
×10⁻³ N 积分力｜中位 0.068 Pa
替患者回答「感觉不到空气在流动」
黏膜靠剪应力被感知；宽大鼻腔里气流贴壁溜走——这正是气流感丧失的机制。
后鼻孔温湿度 / 热通量
32.2
℃ / 93.5 %RH｜健康对照实测基准
替患者回答「干、结痂、烧灼」
文献把「热通量 > 50 W/m² 黏膜面积占比」列为与症状相关性最强的指标。
为什么是这三个
不是「好看的流场图」
常规 CFD 报告输出的是速度云图与压降曲线，患者看不懂、医生用不上。我们做的是一次需求到指标的翻译：患者主诉 → 可量化的功能量 → 可比较的数值。三指标分别锚定「堵」「感受不到」「干」三大主诉，其中热通量与症状的相关性在文献中最强（r ≈ −0.76）。
数值为 b15 扩展域全链实测（T-058）；温湿度为健康对照实测基准，本项目为工程尺度验证，不构成临床诊断
08 / 18

## Slide 9
02 / 产品与解决方案
怎么用，以及为什么付得起
Q2
使用路径：四步，全部在浏览器里完成
1
上传 CT
患者鼻窦 CT 的 DICOM 序列，系统自动校层厚与方位
2
自动建模
分割鼻腔+鼻咽+口咽、重建表面、自动定位鼻孔与截断出口
3
一键求解
体网格 + 稳态层流求解（15 L/min 固定流量入口），自动提取三指标
4
拿到可读报告
三指标数值 + 三维气流流线 + 与参考带的对照，可直接向医生出示
成本与可支付性
许可成本 = 0
全链路开源（SimpleITK / Netgen / OpenFOAM / VTK / 自研管线），不依赖任何商业 CFD 许可
算力 = 一台工作站
单例体网格百万级单元、稳态求解可在普通多核工作站完成；批量队列可上云
人力 = 一次命令
免去三维软件里逐例手工分割与封口，人力成本从「工程师小时」降到「复核一次」
对科室而言，这是一条不需要新增预算科目就能跑起来的评估流程。
数据落点：成本结构的瓶颈不是许可费，而是「人」——自动化的直接收益就是把人力从流程里拿掉
09 / 18

## Slide 10
03
一个月的协作故事
一个月，59 个编号任务，每一次失败都被写成了判据——我们改过三次「前提」，每一次都留下了代价记录。
59 个编号任务
三次改前提
四个星期
SECTION
P10 – P12
本章回答
如何从想法走到产品 · 困难 · 关键转折
01 问题与需求
02 产品与解决方案
03 一个月的协作故事
04 测试过程与真实反馈
05 团队与产品的未来计划

## Slide 11
03 / 一个月的协作故事
从 0 到全链：四个星期
Q3
协作机制
任务卡即合同：先立约、再执行；产物与判据全部落盘；未参与创作的人负责独立复验。
59
个编号任务
每个结论都带可复现命令、原始日志与独立复验记录
第 1 周
打通链路
DCM → 自动分割 → STL
24 例中 21 例通过表面四门禁（水密 / 体积守恒 / 开口面积），患者例全过。
第 2 周
求解首战
体网格 + 首次 CFD：崩溃
首跑 Time = 260 报浮点异常；只改数值设置做单变量反证后 533 步稳定收敛。
第 3 周
改判据
判据重议与工具链核验
出口改双轨判据收口；圆管 9 格判别把「网格致命」锁到退化单元一类。
第 4 周
定标准
域标准统一 + 全链对账
域改为「鼻腔 + 鼻咽 + 可见口咽」；b15 / b01 / b02 全链跑通并对账基线。
数据落点：这一个月真正产出的不是三张图，而是一套「失败也要留下判据」的工程记录
11 / 18

## Slide 12
03 / 一个月的协作故事
三个关键时刻：我们改了「前提」
Q3
被改写的三个前提
1
网格被判「致命」，我们把它推翻了
首跑在 Time = 260 报浮点异常，「网格质量差」一度成为结论。我们在同一网格上只改数值设置做单变量反证。
代价：533 步稳定收敛、Δp 落回合理带 —— 承认是判据定得太松，全部已验证案例重跑。
2
计算域从「鼻腔」扩到「含口咽」
原先只建鼻腔短域，把鼻咽与口咽切在域外。但患者最难受的位置，恰恰在鼻咽之后。
代价：b15 鼻阻力由 0.041 升到 0.068 Pa·s/mL —— 旧口径把阻力系统性低估了近四成。
3
出口改由物理判据唯一定义
出口截断位置不再依赖人工确认，而是由「mask 最底 + 0.5 mm」这一条物理判据唯一确定。
代价：出口被明确声明为工程截断面而非解剖结构 —— 数字因此站得住，也因此不可对标临床鼻测压。
数据落点：三个转折都留下了代价记录 —— 前提可以改，但改了必须付账
12 / 18

## Slide 13
04
测试过程与真实反馈
全链跑通——从原始 CT 到功能数字，每一步都留下可复核的判据，而不是一张好看的流场图。
全链跑通
工程尺度筛检
独立复验
SECTION
P13 – P15
本章回答
跑通了吗 · 数字对不对 · 谁在独立复验
01 问题与需求
02 产品与解决方案
03 一个月的协作故事
04 测试过程与真实反馈
05 团队与产品的未来计划

## Slide 14
04 / 测试过程与真实反馈
全链结果：几何 → 网格 → 求解 → 指标
Q4
扩展域全链结果 · 现行基线
指标
b15
b01
b02
鼻阻力 R（Pa·s/mL）
0.0685
0.0618
0.1729
压差 Δp（Pa）
17.120
15.460
43.231
WSS 合力（N）
1.49e-3
1.27e-3
2.37e-3
WSS 中位（Pa）
0.068
0.050
0.090
网格单元数
653,789
710,101
590,961
质量不平衡
6.0e-8
4.5e-7
4.6e-7
工程验证
通过
通过
通过
均为全链 CHAIN-DONE（几何 → 开口 → 网格 → 求解 → 指标）；网格数为 checkMesh 口径。b02 为本项目首次进入求解链的病例，上表即其首产基线。
口径声明 · 必读
均为稳态层流工程尺度验证，非临床诊断；出口下游阻力缺失 → Δp 已知偏低。
R 绝对值不可对标临床鼻测压 —— 只有配对相对变化可采信。
通过的是工程尺度筛检，而非严格残差意义上的完全收敛。
域不同，数字不可比
40%
用「鼻腔短域」口径算 b15，Δp 只有 10.29 Pa；含口咽的扩展域是 17.12 Pa。
域变一次，结论翻一次 —— 域标准必须锁死。
口径：generalisation_test_only_no_human_review · 出口为工程截断面，缺下游阻力
14 / 18

## Slide 15
04 / 测试过程与真实反馈
为什么这些数字可以被相信
Q4
验证三重门：三个不依赖「我们说自己严谨」的独立关卡
0.087%
解出来的力和输入对得上
壁面应力积分的合力与压差反作用力相差不到千分之一；纯解析圆管泊肃叶解也逐档对上。
独立
不是自己给自己签字
每个关键结论都由未参与创作的人按同一套判据重走一遍，逐项对上才写入结论卡。
42 s
别人能重来一遍
删掉旧现场从原始案例重建，42 秒完成：12 个已知值 + 6 个输入 SHA256 逐位匹配。
文献对照：静息呼吸稳态层流解与全分辨 LES 预测近乎一致 —— 本管线的层流口径合规
15 / 18

## Slide 16
05
团队与产品的未来计划
从「看得见」到「改得动」——先把功能量出来、把标准立起来，再让数字反过来指导器件设计。
24 例队列常模
定制器件终局
所需支持
SECTION
P16 – P17
本章回答
下一步做什么 · 需要什么支持 · 谁来一起
01 问题与需求
02 产品与解决方案
03 一个月的协作故事
04 测试过程与真实反馈
05 团队与产品的未来计划

## Slide 17
05 / 团队与产品的未来计划
下一步：从评估工具到定制器件
Q5
阶段 A · 评估工具（进行中）
24
例副鼻窦 CT 队列
从单例演示到队列常模
24 例几何层已批量重跑（23/24 通过表面判据）。下一步把网格、求解、指标一并批量，建立队列常模分布，并用无监督聚类做表型分层。
边界：表型分层是文献迁移的解释层，未在本队列验证；不做个体化症状预测。
阶段 B · 终局产品（设计目标）
>50
W/m² 黏膜占比
把「气流重新导回下鼻道」写成设计目标
以热通量与壁面剪应力为约束，反向求解鼻腔填充器件的形状与位置 —— 从「读出功能」变成「改回功能」。
前置：需先有队列常模，否则器件设计没有可比的基线。
我们需要什么
1 · 真实病例数据
带症状记录的病例尤其稀缺 —— 这是最大缺口。
2 · 临床合作
术前术后配对随访，让「相对变化」落地。
3 · 算力与工程人手
队列批量求解与器件设计，需要更多算力与人力。
路径逻辑：先有可信的功能读数，再有队列基线，最后才谈得上按目标设计器件
17 / 18

## Slide 18
ENDING
让「说不出的难受」
变成看得见的数字
空鼻症鼻腔功能客观化评估 · 一张 CT → 自动建模 → 稳态流场 → 鼻阻力 / 壁面剪应力 / 后鼻孔温湿与热通量
100%
开源可复现
1
条命令跑通
0
次人工交互
本项目输出为工程尺度的功能指标，用于研究与器械设计评估，不构成临床诊断或治疗建议；患者数据均经脱敏处理。

## Slide 19
APPENDIX / 支撑材料与依据来源
每个数字都有出处：调研 · 链路 · 验证 · 训练 · Demo
A
01
01 · 患者需求调研包（7 份 · 交叉验证表 / 需求→指标交叉分析 / 两轮 ENS 外部调研 / 原始材料）
P03–05 患者画像与量表的依据来源；全部逐字入库、口径可追溯
02
02 · 详细技术链路（8 份 · DICOM → 几何 → 网格 → 求解 → 指标 → 工作台）
P07「CT 进功能数字出」每一步的方法文档；从权威 SOP 起读
03
03 · 验证与校准依据（6 份 · 验证三重门的底稿）
0.087% 已知答案对照 / 独立复验 / 42 秒一条命令复现 —— P15 的出处
04
04 · 未来的依据（5 份 · 症状关联证据分级 + 症状标签探查）
愿景页热通量 r≈−0.76 等关联数字的文献出处，与「标签不可得」的探查记录
05
05 · 标准训练方法与队列就绪（4 份 · 训练设计 v1 + 24 例批量实跑）
从评估工具到标准的路线图；「24 例已就绪」出处 = T-059 批量 23/24 auto_pass
06
06 · 功能演示 Demo（三维检查 · 流线 · 对比 · 任务控制台）
真实脱敏数据；现场演示前需先启动本地服务（启动三维工作台.ps1）
依据来源：三例指标 = T-058 §6（patient_metrics.json）· 24 例 = T-059 批量结果 · 判据 = T-002——30 份材料均可点击，每份标注原件路径
附录