## Slide 1
NASAL CFD · 鼻腔功能客观化评估
让鼻子重新
「被感觉到」
把一片鼻腔 CT，变成一组可出示给医生看的客观功能数字——鼻阻力、壁面剪应力、后鼻孔温湿度。
空鼻症（ENS）功能评估
全链路可复现
CT → 网格 → 求解
单命令全自动链路
3 类功能指标
对应患者三大主诉
4 周
从 0 到可复现交付
医疗健康创新赛
2026.10 · 全链路验证
剑穹小队 · 演讲序号 02

## Slide 2
01
问题与需求
他们说的不是「堵」。是干、是感觉不到自己在呼吸，以及最伤人的——没有人相信。
患者画像
五大共性问题
20% 发生率
SECTION
P02 – P04
本章回答
谁在受困 · 痛在哪里 · 为何值得解决
01 问题与需求
02 产品与解决方案
03 一个月的协作故事
04 测试过程与真实反馈
05 团队与产品的未来计划

## Slide 3
01 / 问题与需求
一群被 CT「证明健康」的病人
ENS
01
矛盾性鼻塞
主诉「吸不进气」，可内镜和 CT 都显示鼻腔通畅——7/7 来源一致的核心症状
02
干燥 · 结痂 · 烧灼
「呼吸进来的空气像刀子」；鼻腔灼热、结痂、反复感染——7/7 一致
03
气流感知丧失
感觉不到空气流过鼻子，「直接吸到肺里」——6/7 一致
04
睡眠障碍 · 疲劳 · 认知下降
整夜无法入睡、白天浑浑噩噩、劳动能力丧失——7/7 一致
05
焦虑 · 抑郁共病
中国患者常见路径：耳鼻喉科不接诊 → 被诊断为抑郁症 → 转精神科
空鼻症 · EMPTY NOSE SYNDROME
多发生在鼻甲手术后：鼻腔过于宽大，黏膜与神经末梢减少，加温加湿、气流感知、鼻阻力同时失守。
20%
下鼻甲全切术后 ENS 发生率（5 个来源一致，含人民日报报道）
「愿用一条胳膊或者一条腿换回一个健康的鼻子——四肢残缺还能得到别人的同情，可空鼻症却不被理解。」
患者原声 · 健康时报报道
来源：多源交叉验证表（2026-10-15）· 12 类来源，剔除不可溯源数字
03 / 09
▸ 患者需求调研包

## Slide 4
01 / 问题与需求
最痛的不是「堵」，是「干」
Q1
ENS6Q 六条目基线得分（0–5 分制，n = 53，多国在线招募）
Chart: 
| 干燥 | 气流感减弱 | 鼻腔过通 | 窒息感 | 灼热感 | 结痂
基线均分 | 4.07 | 4.02 | 3.74 | 3.23 | 2.77 | 2.74
最痛的两项
4.07
干燥
4.02
感觉不到气流
干燥与气流感知是患者最痛的两项，却恰恰是现有鼻腔填充类方案改善最弱的一对——所以产品目标不能只定在「恢复通气」。
出处：Manji J, et al. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2019（【实】L1 同行评议）。ENS6Q 满分 30，总分 ≥11 提示 ENS。
数据落点：产品的价值主张由「让鼻子通气」修正为「让黏膜重新被气流刺激」
04 / 09
▸ 患者需求调研包

## Slide 5
02 / 产品与解决方案
一句话：CT 进，功能数字出
Q2
鼻腔功能评估管线：一条命令，六个阶段，无需人工点击
0 次
人工交互
不需要在三维软件里手工点击分割、封口、裁剪；分割与开口由物理判据自动裁定，每一步留下可复核的判据与指纹。
100%
开源栈
SimpleITK / Netgen / OpenFOAM / VTK 全开源，零商业许可成本；同一份输入在任何机器上可重放同一条命令。
3 类
功能指标
鼻阻力、壁面剪应力、后鼻孔温湿度与热通量——分别对应患者的三个核心主诉，而不是泛泛的「流场图」。
数据落点：单例处理从人工 30–60 分钟降到一条命令，且过程可复现、可审计
05 / 09
▸ 现场 Demo 入口

## Slide 6
04 / 测试过程与真实反馈
全链结果：几何 → 网格 → 求解 → 指标
Q4
扩展域全链结果 · 现行基线
指标
b15
b01
b02
鼻阻力 R（Pa·s/mL）
0.0685
0.0618
0.1729
压差 Δp（Pa）
17.120
15.460
43.231
WSS 合力（N）
1.49e-3
1.27e-3
2.37e-3
WSS 中位（Pa）
0.068
0.050
0.090
网格单元数
653,789
710,101
590,961
质量不平衡
6.0e-8
4.5e-7
4.6e-7
工程验证
通过
通过
通过
均为全链 CHAIN-DONE（几何 → 开口 → 网格 → 求解 → 指标）；网格数为 checkMesh 口径。b02 为本项目首次进入求解链的病例，上表即其首产基线。
口径声明 · 必读
均为稳态层流工程尺度验证，非临床诊断；出口下游阻力缺失 → Δp 已知偏低。
R 绝对值不可对标临床鼻测压 —— 只有配对相对变化可采信。
通过的是工程尺度筛检，而非严格残差意义上的完全收敛。
域不同，数字不可比
40%
用「鼻腔短域」口径算 b15，Δp 只有 10.29 Pa；含口咽的扩展域是 17.12 Pa。
域变一次，结论翻一次 —— 域标准必须锁死。
口径：generalisation_test_only_no_human_review · 出口为工程截断面，缺下游阻力
06 / 09
▸ 标定与基准计划

## Slide 7
04 / 测试过程与真实反馈
为什么这些数字可以被相信
Q4
验证三重门：三个不依赖「我们说自己严谨」的独立关卡
0.087%
解出来的力和输入对得上
壁面应力积分的合力与压差反作用力相差不到千分之一；纯解析圆管泊肃叶解也逐档对上。
独立
不是自己给自己签字
每个关键结论都由未参与创作的人按同一套判据重走一遍，逐项对上才写入结论卡。
42 s
别人能重来一遍
删掉旧现场从原始案例重建，42 秒完成：12 个已知值 + 6 个输入 SHA256 逐位匹配。
文献对照：静息呼吸稳态层流解与全分辨 LES 预测近乎一致 —— 本管线的层流口径合规
07 / 09
▸ 标定与基准计划

## Slide 8
05 / 团队与产品的未来计划
愿景：从评估工具，到一条可复现的标准
Q5
01
科研 · 客观终点
把研究终点从主观问卷，换成可复现的物理量
空鼻综合征研究长期缺客观终点。文献已给出症状关联分级：热通量 SAHF50 r≈−0.76、下鼻道峰值 WSS −0.398、中鼻道气流占比 0.76；我们将用 24 例队列做无监督表型分型，为人群建立常模分布。
02
泛化 · 一个标准
全自动流水线 → 跨中心队列常模
几何层已全自动：23/24 通过全部表面判据，网格、求解、指标正在批量化。下一步做跨中心、不同扫描参数的输入标准化——让任何一台 CT 的气道，都能进同一条流水线、比同一套常模。
03
器件 · 数字孪生
术前预演手术、试穿定制鼻塞，术后客观随访
在患者的数字孪生上预演下鼻甲切除、填充方案对气流与温湿度的影响，反向求解定制鼻塞的形状与位置——从「读出功能」到「改回功能」；术后以配对相对变化做客观随访。
边界：关联证据为文献迁移、未在本队列验证；不做个体化症状预测；R 绝对值不可对标临床鼻测压
08 / 09

## Slide 9
ENDING
让「说不出的难受」
变成看得见的数字
空鼻症鼻腔功能客观化评估 · 一张 CT → 自动建模 → 稳态流场 → 鼻阻力 / 壁面剪应力 / 后鼻孔温湿与热通量
100%
开源可复现
1
条命令跑通
0
次人工交互
本项目输出为工程尺度的功能指标，用于研究与器械设计评估，不构成临床诊断或治疗建议；患者数据均经脱敏处理。

## Slide 10
APPENDIX / 支撑材料
可点开的材料：调研 · Demo · 标定基准
A
01
01 · 患者需求调研包（交叉验证表 / 需求-指标交叉分析 / 两轮外部调研 / 原始材料）
需求→指标映射的证据链，全部逐字入库、口径可追溯；入口为目录内「索引.md」
02
02 · 功能演示 Demo（三维检查 · 流线 · 对比 · 任务控制台）
真实脱敏数据的三维气道与气流，现场演示需已启动本地服务
03
03 · Demo 启动说明（一条命令启动本地工作台）
启动脚本、健康检查、建议演示动线与随演示的口径提醒
04
04 · 标定与基准计划（训练设计 v1 / 数值隔离基准 / 方法 SOP）
从 24 例到标准的路线图；隔离基准证据（wedge 压降偏差 1.312%、2D Poiseuille 2.17%）
以上材料与正文数字同源；浅色文本可直接点击打开（Demo 需先启动本地服务）
附录